# Laurea specialistica in INFORMATICA

# Compilatori

prof. M. Bellia

Prima Prova Intermedia

9 aprile 2009

(tempo a disposizione: 2 ore – gli esercizi devono essere svolti nell’ordine indicato nel testo)

Esercizio 1. (punti 4)

Utilizzando automi di item, ed eventuale minimizzazione,  si dimostri la seguente identità

(giustificare i passi della prova):

(a*b*)* = (b*a*)*

Sol.

Automa per (a*b*)*

I0= C(((a*b*)*)={(aa*b*(a*b*)*,(bb*(a*b*)*,(}

m(0,a)=C({(a*b*(a*b*)*})={(aa*b*(a*b*)*,(bb*(a*b*)*,(}=I0

m(0,b)=C({(b*(a*b*)*})={(aa*b*(a*b*)*,(bb*(a*b*)*,(}=I0

|  | a | b |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Stati iniziale 0, finali {0}.

Automa per (b*a*)*

I0= C(((b*a*)*)={(bb*a*(b*a*)*,(aa*(b*a*)*,(}

m(0,a)=C({(b*a*(b*a*)*})={(bb*a*(b*a*)*,(aa*(b*a*)*,(}=I0

m(0,b)=C({(a*(b*a*)*})={(bb*a*(b*a*)*,(aa*(b*a*)*,(}=I0

|  | a | b |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Stati iniziale 0, finali {0}.

Esercizio 2. (punti 5)

Si dimostri che il seguente linguaggio L è regolare

L= {an bm | n+m=2p per n,m,p((}

Sol.

La seguente espressione regolare (aa)*a(bb)*b|(aa)*(bb)* esprime L, ovvero il linguaggio di  tutte e sole le

stringhe formate da una sequenza di ‘a’ seguita da una seguenza di ‘b’ la somma delle cui lunghezze è un pari,

ovvero sequenze entrambe di lunghezza pari o entrambe di lunghezza  dispari.

Esercizio 3. (punti 11)

Si consideri il linguaggio:

L = {xk1 yk1 … xkn ykn vp zm | p>0, m,n, k1,…,kn≥0, p=m-n+1}

- (punti 4) Si fornisca una grammatica non ambigua per il linguaggio;

- (punti 4) Si calcolino first, follow e parser predittivo ricorsivo;

- (punti 3) Si mostrino le invocazioni durante l’analisi di: xyvvz;

Sol.

(a) Riscriviamo la struttura delle frasi del linguaggio in modo da evidenziare sia la relazione tra p, m ed n. Otteniamo (usando p=q+1 per q≥0):

L = {xk1 yk1 … xkn ykn v vq  zq zn | q,n,k1,…,kn≥0}

e la grammatica seguente

S::=ASz | vB

B::=vBz | (

A::= xAy| (

La grammatica è ambigua a causa delle produzioni per A. Ed ecco una prova (-> sta per deriva leftmost):

S->ASz->Sz->ASzz->xAySzz->xySzz->xyvBzz->xyvzz

S->ASz->xAySz->xySz->xyASzz->xySzz->xyvBzz->xyvzz

Il problema è legato alle sottostringhe x0y0. Risolviamo, riscrivendo la struttura delle frasi del linguaggio in modo da evidenziare tali stringhe e raccoglierle in testa ad ogni stringa (dato che esse sono la stringa vuota, quindi può essere spostata liberamente):

L = {xu1yu1…xuryur xk1yk1…xknykn v vq  zq zn zr | q,n,r≥0, k1,…,kn>0, u1=…=un=0}

Ovvero, rimuovendo le stringhe vuote:

L = {xk1yk1…xknykn v vq  zq zn zr | q,n,r≥0, k1,…,kn>0}

Che conduce alla seguente grammatica:

S::= C D				S::= C D

C::= ACz | vB				C::= xAyCz | vB

B::=vBz | (				B::=vBz | (

A::= xE		od anche 		A::= xAy | (

E::= Ay | y				D::= zD | (

D::= zD | (

(b) Calcoliamo first, follow e parser:

|  | First |  | Follow |
| --- | --- | --- | --- |
| S | {x,v} |  | {$} |
| C | {x,v} |  | {z,$} |
| D | {z,(} |  | {$} |
| A | {x,(} |  | {y} |
| B | {v,(} |  | {z,$} |
| CD | {x,v} |  |  |
| xAyCz | {x} |  |  |
| vB | {v |  |  |
| vBz | {v} |  |  |
| xAy | {x} |  |  |
| zD | {z} |  |  |

void Parser(){Ps(); match(“$”); accept();}

void Ps(){

switch(lookahead){

case “x”: case “v”: Pc(); Pd(); break;

default : Fail();

}}

void Pc(){

switch(lookahead){

case “x”:  match(‘x’); Pa(); match(‘y’); Pc(); match(‘z’); break;

case “v”:  match(‘v’); Pb(); break;

default : Fail();

}}

void Pb(){

switch(lookahead){

case “v”:  match(‘v’); Pb(); match(‘z’); break;

case “x”: case “$”:  break;

default : Fail();

}}

void Pa(){

switch(lookahead){

case “x”:  match(‘x’); Pa(); match(‘y’); break;

case “y”: break;

default : Fail();

}}

void Pd(){

switch(lookahead){

case “z”:  match(‘z’); Pd(); break;

case “$”: break;

default : Fail();

}}

(c)

| Parser() Ps() Pc() match(x) Pa() match(y) Pc() match(v) Pb() match(v) Pb() Fail() | xyvvz$ yvvz$ vvz$ vz$ z$ |
| --- | --- |

Esercizio 4. (punti 5)

Utilizzando tecniche di riduzione del nondeterminismo e di minimizzazione:

- (punti 3) si provi l’equivalenza degli automi A e B

- (punti 2) si dica se uno dei due sia minimale e in caso negativo lo si trovi

A = <{0,1,2},{a},{<<0,a>,{1,2}>,<<1,a>,{2}>,<<2,a>{2}>}, 0, {2}>

B = <{0,1},{a},{<<0,a>,{1}>,<<1,a>,{0,1}>}, 0, {1}>

Sol.

- Procediamo con la riduzione del nondeterminismo: scriviamo la tabella di transizione data per ogni automa e la corrispondente ottenuta rimuovendo il nondeterminismo, e infine quelle ottenute normalizzando:

| Automa A | a |  | Automa A | a |  | Automa A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | {1,2} | Rimozione | {0} | {1,2} |  | 0 | 1 |
| 1 | {2} | nondeterminismo | {1,2} | {2} |  | 1 | 2 |
| 2 | {2} | e | {2} | {2} |  | 2 | 2 |
| Automa B |  | normalizzazione | Automa B |  |  | Automa B |  |
| 0 | {1} |  | 0 | {1} |  | 0 | 1 |
| 1 | {0,1} |  | {1} | {0,1} |  | 1 | 2 |
|  |  |  | {0,1} | {0,1} |  | 2 | 2 |

Gli automi così ridotti sono identici considerato che hanno stessa tabella di transizione e stesso stato iniziale 0 e

stesso insieme di stati finale {1,2}

Esercizio 5. (punti 5)

Si dimostri che il seguente linguaggio L non è regolare

L= {an bm | n>m  per n,m((}

Sol.

Sia L regolare. Allora, per il pumping lemma, (k>0 tale che per akabk , stringa che soddisfa entrambe le

condizioni di 1) akahbk(L, 2) | akahbk |>k, ( una scomposizione nelle sottostringhe u.w.v con |w|≠0 e |uw|≤k. Data la struttura di akabk, tale scomposizione deve avere la seguente forma: u=ak1, w=ak2, v=ak3abk, differendo le possibili scomposizioni per il valore di k1≥0 e di k2>0 e mantenendo quindi, sempre la proprietà che k1+k3<k. Consideriamo ora le stringhe uwnv queste se L è regolare devono appartenere ad L per ogni n. Sia n=0, otteniamo: uv ovvero, la stringa ak1 ak3abk. Questa stringa non appartiene ad L, essendo k1+k3+1≤k, contraddicendo  quindi l’assunzione che L fosse regolare.